Портативный ультразвуковой аппарат экспертного класса SonoBook 6, производства CHISON

КОМПАНИЯ CHISON - специализируется на поставках ультразвуковой системы уже более 18 лет. Компания производит порядком 8000 ультразвуковых диагностических аппаратов ежегодно. Продукция компании сертифицирована ISO & CE организацией TUV в Германии, а также одобрена FDA США. Благодаря развитой технологии, простому и логическому управлению, высокому качеству, гарантийному и послегарантийному обслуживанию, продукция Сhison лидирует на рынках 120 стран мира. Компания выиграла конкурсы на производство более чем тысячи моделей оборудования от Всемирного банка и ООН также компания выиграла тендер на разработку 815 моделей от китайского правительства

Ультразвуковой сканер Sonobook 6 – портативный аппарат нового поколения.

Ультразвуковой сканер Sonobook 6 – больше возможностей для диагностики

Высокое качество визуализации, допплеровские методики нового поколения, передовые цифровые технологи объемной визуализации, программы для ангиологии и кардиологии дают возможность получать результаты исследования, которые сопоставимы с данными, полученными на стационарном сканере высокого класса.

Диагональ монитора составляет 15 дюймов, при этом рабочее изображение занимает практически всю площадь экрана. Количественные и качественные показатели, опции, кнопки настоек органически вписываются в интерфейс экрана. Результаты исследования отображаются в дуплексном, триплексном и квадроплексном режиме.

Ротация монитора в диагональной плоскости от 0 до 120 градусов облегчает позиционирование экрана с учетом освещения и расположения врача. Держатель датчиков вмонтирован в корпус прибора, предупреждая повреждения дорогостоящего оборудования.

Сканер Sonobook 6 комплектуется ультразвуковыми датчиками последнего поколения с линейной, конвексной и фазированной решеткой. При исследовании поверхностных органов и мышечно-скелетной системы рекомендуется использовать линейный датчик с частотой 7 – 18 МГц. Для трансвагинальных и ректальных исследований – несколько моделей полосных датчиков с микроконвескной решеткой от 4 до 15 МГц.

Ультразвуковой сканер Sonobook 6 – стандарт портативности и эргономики

Ультразвуковой сканер представляет собой превосходную смесь стиля, портативности и производительности. Аппаратное и программное обеспечение нового поколения гарантирует высокую производительность при исследовании во всех клинических областях.

Улучшенная модель электропитания продлевает режим автономной работы до 2 часов с возможностью горячей замены. Малогабаритный корпус сканера легко размещается в специальной сумке, что позволяет транспортировать прибор при оказании помощи вне стен медицинского учреждения. Для удобной работы в условиях стационара, ультразвуковой аппарат комплектуется передвижным 4-х колесным штативом с держателями для датчиков и полочками.

Серия Sonobook широким набором коммуникационных функций, включая несколько портов USB, видеовыходы S-video, VGA, DVI, порт для подключения ЭКГ, а также порт для подключения в общебольничную сеть.

Технологии улучшения качества визуализации Q-image, Q-beam, Q-flow, X-contrast. В портативном сканере используется весь набор технологий по оптимизации качества визуализации, которые применяются в стационарных аппаратах нового поколения Q-7 и Q-9. Перенесение технологий экспертного класса позволяет получать качественно и контрастное изображение и пространственного разрешения, сопоставимое со стационарными сканерами.

Расширенный кардиологический пакет. Допплеровские режимы, пошаговые протоколы исследования, программы количественного анализа дают полную картину функционального состояния сердца и крупных кровеносных сосудов.

Инновационные технологии улучшения изображения и повышения производительности:

Q-beam – Технология многолучевого сканирования

FHI – Технология улучшения качества изображения в зависимости от тела пациента

X-contrast – Технология  улучшения контрастности для различных типов изображения

Q-flow - Технология автоматического усиления цветового диапазона

Режимы изображения:

THI - (тканевая или 2-я гармоника) для всех датчиков

SRA – алгоритм снижения зернистости

MCI – многократное составное изображение

i-Image™ – автоматическая оптимизация изображения

Оптимизированное меню:

Система управления информацией о пациенте

Оптимизации рабочего потока с помощью "быстрых" клавиш

Автоматическое формирование диагностического заключения

Сохранение и передача диагностической информации через USB-порты, DICOM 3.0,

Спецификация предлагаемой системы:

| НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- |
| Система Sonobook 6, производства Chison Medical Imaging Co. (КНР) Общая информация: Многоцелевая комбинированная консоль/цифровая платформа для общих, абдоминальных, кардиологических, скелетно-мышечных, сосудистых(в т.ч. транскраниальных), педиатрических (в т.ч неонатальных) исследований. Комплекс Windows ПО. Высокочувствительное цветное доплеровское картирование( CFM) и обработка данных энергетического допплера, импульсно-волновой, высочастотный импульсный, регулируемый постоянно-волновой допплер и допплеровский профиль. Форматы Windows ( BMP, AVI ) для изображений и клипов. Флеш-память USB. 1 разъем для подключения датчиков, адаптер для 3-х датчиков (опция). Пишущее DVD/CD устройство. Встроенный SSD-диск. Цветной, (LED) монитор с диагональю 15" LED Вес 5,5 Кг. Батарея более 2-х часовой автономной роботы |
| Программный пакет исследованияй рассчетов и отчетов для: общих исследований включая абдоминальные исследования (включая исследование сосудов брюшной полости в допплеровских режимах), исследования молочных желез, исследование щитовидной железы (включая исследование сосудов шеи в допплеровских режимах), исследование мышечно-скелетной системы (включая исследование сосудов конечностей в допплеровских режимах) и исследование малых органов. Иследования в ангиологии (включая абдоминальные, переферические и повехосно расположенные сосуды) |
| Допплеровские режимы: CFM – (цветное допплеровское картирование), PDI (Энергетический допплер), PW (Импульсно-волновой допплер) и CW (Постоянно-волновой допплер) |
| Лицензия 2D steer – режим наклона B-изображения на линейных датчиках |
| Расширенный программный пакет Cardio - расширенный программный пакет для исследований в кардиологии. Оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и т. д.), наличие и объем жидкости в перикарде, состояние клапанов сердца. - TDI - тканевая допплеровская визуализация - Free Steering M – анатомический М-режим со свободным управлением - Color М – цветной М-режим |
| Программный пакет автоматического расчёта, измерений и трассировки в реальном времени для PW (Импульсно-волновой допплер), и CW (Постоянно-волновой допплер) |
| Программный пакет улучшения качества изображения: THI - (тканевая или 2-я гармоника) для всех датчиков, MCI – многоугловое составное сканирование, для устранения актефактов и теней от гипоэхогенных структур, SRA – алгоритм снижения зернистости, X-contrast – технология повышения контрастности, Q-beam – технология многолучевого сканирования, Q-flow - технология автоматического усиления цветового диапазона |
| Комплектация: |
| C3-V Конвексный датчик: радиус кривизны R60, угол сканирования ~60 град., частота 2,0 – 6,8 MHz (применяется для абдоминальных, акушерско-гинекологических исследований, исследований абдоминальных сосудов и др.), поддерживает биопсийные адаптеры |
| L7-V Линейный датчик: частота 4-15 MHz, апертура 40 мм, (применяется для исследований сосудов, поверхностно-расположенных и малых органов, исследований щитовидной и молочных желез, мышечно-скелетных исследований), поддерживает биопсийные адаптеры |
| P2-V Фазированный датчик: 1,5-5,3 MHz, глубина сканирования 300 мм, (применяется для кардиологических, абдоминальных,сосудистых и транскраниальных исследований у взрослых и детей), поддерживает биопсийные адаптеры |
| Е6-V Трансвагинальный датчик: кривизна R 10, угол сканирования 150 град., 4.0-12 MHz (применяется для эндовагинальных, эндоректальных исследований) |
| Мобильная тележка с адаптером для подключения 3-х датчиков |
| ИТОГО, грн | 860 000,00 |